# PARAMETRICKÉ STABILIZÁTORY NAPĚTÍ

# Stabilizátory

- obvody umožňující automaticky vyrovnávat výstupní napětí nebo proud při změnách:

- výstupního proudu

- vstupní napětí

- teploty okolí

- ostatní, obvykle málo podstatné (stárnutí, vliv el.magnetických rušení)

- kromě stabilizačních účinků (regulace na konstantní hodnotu napětí na výstupu), stabilizátor snižuje střídavou složku a pracuje tedy taky jako filtr.

- Používají se tam, kde požadujeme minimální zvlnění nebo požadujeme-li konstantní napětí (proud) na zátěži při kolísajícím napětí (proudu) zdroje.

Stabilizátory napětí jsou zásadně dvou typů:

- parametrické stabilizátory

využívají vhodného průběhu voltampérových charakteristik některých součástek

- se zpětnou vazbou (degenerativní)

obsahují regulační součástku, která je ovládána odchylkou výstupního napětí od hodnoty referenčního napětí.

# Základními veličinami stabilizátoru jsou

- činitel stabilizace, udávající kolikrát stabilizátor zmenšuje poměrné kolísání napětí

U1 je napětí na vstupu stabilizátoru

U2 napětí na výstupu stabilizátoru

při Rz=konst.

- vnitřní odpor stabilizátoru

při U1=konst.

Z povahy požitých veličin plyne, že činitel stabilizace má být pokud možno co největší, vnitřní odpor naopak co nejmenší.

Parametrické stabilizátory napětí: -pro zatěžovací proudy maximálně desítky mA

- jednotky voltů – obyčejné diody v propustném směru

- do 6V – Zenerka (v závěrném směru)

- do 17V – Lavinová dioda

- desítky voltů – doutnavka

Zenerova dioda:

      - Plošná, bohatě dotovaná dioda, která se do obvodu zapojuje v závěrném směru

      - Její pracovní bod se nastavuje za oblastí průrazu

      - Uplatňuje se Zenerův průraz (vytrhávání elektronů z polovodiče)

Lavinová dioda:

-obdobné, jako u Zenerky, ale průraz nastává lavinovou ionizací (elektron se urychlí a strhává další)

Stabilizátor se Zenerovou diodou:

Při velké změně vstupního napětí, je změna na

výstupu značně menší. Posouvá se pracovní bod.

Stabilizátor obyčejnou diodou:

- Rs – určuje polohu pracovního bodu P.

- Pro správnou funkci je třeba, aby byl zatěžovací proud I2 několikrát menší než Iz (diodou), čímž má Rz a jeho změny minimální vliv na výstupní napětí

- Čím větší bude Rs, tím menší bude změna U2, ale dojde k posunu pracovního bodu a je třeba dbát na to, aby neopustil omezenou oblast

Výhody: Jednoduché zapojení, omezený zkratový proud odporem

Nevýhody: Malá energetická účinnost, poměrně malý činitel stabilizace (K), velký Ri až 100k Ω